## Slide 1: 本資料
目的
  COMのデータフローと送受信に関わる主要なAPIを知る (デバッグに役立てるため)
準拠
  AUTOSAR 4.3.1 https://www.autosar.org/fileadmin/user_upload/standards/classic/4-3/AUTOSAR_SWS_COM.pdf

## Slide 2: CAN通信に関わるモジュールと通信単位
RTE
PDU Router
COM
DCM
CAN TP
CAN Interface
LIN Interface
LIN Driver
CAN Driver
Signal
I-PDU
I-PDU
L-PDU
N-PDU
N-PODU:
Network層におけるI-PDU
L-PODU:
Datalink LayerにおけるI-PDU

## Slide 3: シグナルのCAN送受信データフロー
PduR
RTE
COM
(T1) Com_SendSignal
(T3)PduR_ComTransmit
(T2) エンディアン変換等
(R1) Com_RxIndication/Com_MainFunctionRx
I-PDU
I-PDU
(R3) エンディアン変換等
(R2) ゲートウェイ
(R4) Com_ReceiveSignal
T1:
RTE→COMへのシグナル送信
T3:
COM→PduRへのI-PDU送信
送信完了後COMはCom_TxConfirmationをPduR
から受け付け(同期)コールバック関数を呼び出す
R1:
PduR→COMへのI-PDUの通知
PduRからの受信通知(同期)か
COMの周期受信処理により行われる
R2:
シグナルゲートウェイ
予め登録されたテーブルに従い
RTEにデータを通知せず他のI-PDUに梱包する
R4:
COM→RTEへのシグナルの通知
*シグナルに対してのデータフローを示したが
シグナルグループについてもほぼ同様

## Slide 4: 関連仕様書
COM-Pdu間Interface (CAN受信)
COM-Pdu間Interface (CAN送信)

## Slide 5: 関連仕様書
送信完了通知

## Slide 6: 関連仕様書
受信完了通知